Vredestein Traxion 65: Stille Vredestein band nu in meer maten

Kort na de introductie van de Vredestein Traxion 65 trekkerband, tijdens Agritechnica vorig jaar, completeert Vredestein nu de range. Naast de vier bestaande maten komen er nu  vijftien maten bij, zodat Vredestein een complete range aanbiedt, van 16 tot 42 inch. De banden zijn niet alleen beschikbaar voor tweede montage, maar diverse trekkermerken bieden de banden af fabriek aan.

De serie volgt de populaire Traxion+ op. De band is opnieuw ontworpen, met gebruikmaking van enkel van de nieuwste technieken, die zijn ontwikkeld voor de Vredestein Traxion Optimall VF band. Natuurlijk behield Vredestein bewezen technieken, zoals de gebogen nokken en het grote contactoppervlak in het midden van het loopvlak.

Zeer stil

Dankzij dat grote contactoppervlak heeft de band niet alleen een ongeëvenaard rijcomfort, hij is ook ongekend stil. Vredestein heeft de band laten testen, in een vergelijking met een band van een van de belangrijkste premium concurrenten. Uit deze test, uitgevoerd op de RDW testbaan, kwam naar voren dat het geluidsniveau in de cabine maar liefst 29 % lager is. Dat zorgt voor een hoog comfort voor de chauffeur, die vaak lange tijd achtereen achter het stuur zit. Niet alleen de chauffeur profiteert van het lage geluidsniveau. Ook het omgevingsgeluid is maar liefst 22 % lager dan dat van de concurrent.

Bewezen technieken

De bekende gebogen nok van Vredestein staat aan het uiteinde vrijwel haaks op de rijrichting. Hierdoor levert de band veel trekkracht. Omdat van het midden naar de zijkant de afstand tussen de nokken groter wordt, heeft de band een heel goed zelfreinigend vermogen, met name op zware grondsoorten. Dit zorgt voor behoud van trekkracht en minder modder op de weg.

De unieke loopvlaksamenstelling in combinatie met het unieke profiel zorgt voor een lange levensduur, tenminste 30% langer ten opzichte van zijn premium concurrenten.

Bandenmaten:

Traxion 65-series

320/65 R 16	117 D		540/65 R 30	143 D

320/65 R 18	119 D		540/65 R 30	150 D

340/65 R 18	122 D		540/65 R 34	145 D

420/65 R 20	135 D		540/65 R 34	152 D

440/65 R 24	128 D		600/65 R 34	151 D

480/65 R 24	133 D		540/65 R 38	147 D

540/65 R 24	140 D		600/65 R 38	153 D

440/65 R 28	131 D		650/65 R 38	157 D

480/65 R 28	136 D		650/65 R 42	158 D

540/65 R 28	142 D

Fotobijschriften:

01

De bekende Vredestein nokvorm geeft een hoge trekkracht, een groot zelfreinigend vermogen, een ongekend rijcomfort en een lange levensduur.

02

Op de RDW testbaan vergeleek Vredestein de Traxion 65 met een concurrent en de Traxion 65 blijkt in de cabine maar liefst 29 % stiller.

03

De Vredestein Traxion 65 is de opvolger van de Traxion + en zoals de naam al aangeeft een band in de 65 serie.

04

De Vredestein Traxion 65 heeft de bekende Vredestein eigenschappen, zoals een lange levensduur, veel comfort, geluidsarm, hoge trekkracht en goede zelfreiniging.

For more information please contact:

Tamara Oostveen, Manager PR & Events Europe

T: +31 6 42 37 41 01

E: tamara.oostveen@apollovredestein.com

About Apollo Vredestein

Apollo Vredestein BV designs, manufactures and sells top-quality tyres for passenger cars, two-wheelers and commercial vans, as well as a range of agricultural and industrial tyres, through its locations in Europe and the USA. Apollo Vredestein is part of Apollo Tyres Ltd, an international tyre major with manufacturing units in India, the Netherlands and Hungary. Apollo Tyres Ltd markets products under its two global brands Apollo and Vredestein. The company's products are available in over 100 countries through a vast network of branded, exclusive and multi-product outlets.