Pneus Vredestein Traxion Optimall : quatre nouvelles dimensions au catalogue

Vredestein vient d’enrichir sa gamme de pneus haut de gamme Traxion Optimall VF de quatre nouvelles dimensions qui permettent désormais de couvrir le segment des tracteurs de plus de 160 ch. Les pneus VF710/60R42 et VF650/65R4, combinés à des pneus avant VF600/60R30 et VF540/65R30 adaptés, profitent eux aussi des avantages traditionnels des pneus Traxion Optimall en termes de capacité d’auto-nettoyage, d’adhérence, de confort et de longévité.

Excellentes valeurs de pression au sol pour le pneu VF 710/60R42

Le pneu Vredestein Traxion Optimall VF 710/60R42 est la solution idéale pour de nombreux agriculteurs en raison de sa largeur qui permet de bénéficier d’une surface de contact au sol importante et d’une excellente force de traction. Grâce à l’intégration de la technologie VF, ce pneu peut être utilisé à une pression très faible pour éviter le tassement du sol. Doté d’un diamètre limité à 1,95 m, il convient pour la plupart des tracteurs de 160 ch à 250 ch. L’association d’une section relativement faible et de la technologie Vredestein F+ confère au pneu une excellente stabilité qui en fait la solution idéale pour les travaux sur terrain vallonné ou en pente dans les régions montagneuses.

VF650/65R42 : une taille très demandée

Sur les tracteurs de 160 à 250 ch, la combinaison de pneus 650/65R42 et 540/65R30 est la plus fréquente. La demande de ce type de pneus VF polyvalents ne cesse d’augmenter. Vredestein propose par conséquent des pneus Traxion Optimall VF également dans ces dimensions, au cas où les pneus seraient appelés

à être utilisés avec une pression de gonflage réduite, sans parler de leur capacité

de charge particulièrement élevée. Ces qualités constituent un avantage décisif pour tous les travaux, du travail du sol au transport, mais aussi pour les agriculteurs et entrepreneurs de travaux agricoles opérant dans le secteur de la récolte fourragère.

Confort routier et longévité maximale

Le pneu Traxion Optimall VF possède plus de caoutchouc au centre de la bande de roulement dans le sens de la marche, ce qui lui permet d’être en contact permanent avec la chaussée et d’offrir un confort routier maximal. Grâce à la technologie F+,

le pneu conserve sa stabilité lors des transports à vitesse élevée, même avec une pression de gonflage réduite. Les pneus Traxion Optimall affichent une longévité jusqu’à 30 % supérieure à celle de pneus concurrents haut de gamme grâce à leur surface de contact importante avec la route et à un mélange de gommes caoutchouc parfaitement équilibré.

Dimensions

- VF 540/65R30 PFO NRO 158 D

- VF 600/60R30 PFO NRO 162 D

- VF 650/65R42 PFO NRO 174 D

- VF 710/60R42 PFO NRO 176 D

Légendes photos :

01	Pneu Vredestein Traxion Optimall en action avec une pression réduite

02 	Photo du produit

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Robbert Holtkamp | Marketing Communications OHT Europe

Tél. : +31 6 1507 6475

E-mail : robbert.holtkamp@apollotyres.com

À propos d’Apollo Vredestein

Apollo Vredestein BV conçoit, fabrique et commercialise des pneus de haute qualité pour les voitures de tourisme, les deux-roues, les véhicules commerciaux et pour un large éventail d’applications agricoles et industrielles depuis ses sites en Europe et aux États-Unis. Apollo Vredestein appartient à la société Apollo Tyres Ltd, l’un des plus grands spécialistes du pneu au monde qui possède des sites de production en Inde, aux Pays-Bas et en Hongrie. Apollo Tyres Ltd commercialise ses produits sous ses deux marques mondiales, Apollo et Vredestein. Ces produits sont disponibles dans plus de 100 pays via un large réseau de distributeurs exclusifs et multiproduits, qui portent le nom de la marque.